## Slide 1
TỔ CHỨC VÀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH II
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ
PHAN ĐÌNH DUY
Ôn tập các nội dung lý thuyết trong nửa cuối của học kỳ bao gồm: kiến trúc tập lệnh, biên dịch chương trình, bộ xử lý và hiệu suất máy tính. Đồng thời giải các bài tập liên quan đến các nội dung lý thuyết

## Slide 2: Cấu trúc đề thi
Trắc nghiệm: 30 câu – 9.0 điểm (0.3 điểm/câu)
Tự luận: 1 câu – 1 điểm
Thời gian làm bài: 80 phút
Thi theo lịch của phòng ĐT

## Slide 3
Chương 6: Kiến trúc tập lệnh
Chương 7: Biên dịch chương trình
Chương 8: Bộ xử lý
Chương 9: Hiệu suất máy tính

## Slide 4: Nội dung đề thi - các chương 6, 7, 8, 9
Kiến trúc tập lệnh MIPS. Các nhóm lệnh, định dạng lệnh của MIPS.
Cách chuyển đổi từ chương trình C sang hợp ngữ, từ hợp ngữ sang mã máy và ngược lại.
Hiểu về khái niệm, cách hoạt động Datapath và Control unit của MIPS.
Các công đoạn thực thi lệnh trên MIPS.
Nắm được cách Datapath và Control Unit thực thi các lệnh nhóm số học và luận lý, lệnh lw, sw, beq. Yêu cầu:
Xác định các khối chức năng được sử dụng khi thực thi lệnh
Critical path - Thời gian cần thiết tối thiểu khi thực thi các lệnh trên
Giá trị tín hiệu trên các đường dữ liệu khi thực thi các lệnh trên
Giá trị các tín hiệu điều khiển khi thực thi các lệnh trên

## Slide 5
1. Kiến trúc tập lệnh

## Slide 6: 1. Kiến trúc tập lệnh
Kiến trúc tập lệnh
Lệnh và tập lệnh MIPS
Các nhóm lệnh MIPS
Toán hạng
Định dạng lệnh
Các mô hình định địa chỉ
Chương trình hợp ngữ

## Slide 7: Kiến trúc tập lệnh
Định nghĩa
Phân loại
Các tập lệnh phổ biến
  ARM
  MIPS
  Intel x86

## Slide 8: Lệnh và tập lệnh MIPS
Đặc điểm của tập lệnh MIPS
Các lệnh của MIPS
Loại | Lệnh | Ví dụ | Ý nghĩa | ĐD
Số học | Cộng | add $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 + $s3 | R
 | Trừ | sub $s1,$s2,$s3 | $s1=$s2 - $s3 | R
 | Cộng tức thì | addi $s1,$s2,20 | $s1=$s2 + 20 | I
Truyền dữ liệu | Nạp word | lw $s1,20($s2) | $s1= Mem[$s2 + 20] | I
 | Lưu word | sw $s1,20($s2) | Mem[s2 + 20]=$s1 | I
Luận lý | NOR luận lý | nor $s1,$s2,$s3 | $s1= ~($s2 ¦ $s3) | R
 | Dịch phải luận lý | srl $s1,$s2,10 | $s1=$s2>>10 | R
Rẽ nhánh | Nhảy nếu bằng | beq $s1,$s2, label | Nếu ($s1==$s2) đi đến label | I
Nhảy | Nhảy | j label | Đi đến label | J

## Slide 9: Các nhóm lệnh MIPS
Số học
Luận lý
Truyền dữ liệu
Điều khiển
Nhảy

## Slide 10: Bài tập các lệnh MIPS
Cho các thanh ghi $s1 = 0x00001234 và $s2 = 0x00004321. Cho biết kết quả của thanh ghi &t0 khi thực hiện các câu lệnh sau:
  sub $t0, $s2, $s1
  or $t0, $s2, $s1
  slt $t0, $s1, $s2
  sll $t0, $s1, 3

## Slide 11: Toán hạng
Thanh ghi
Bộ nhớ
  Load
  Store
Hằng số

## Slide 12: Bài tập toán hạng
Cho f, g, h, được lưu lần lượt tại các thanh ghi $s0, $s1, $s2
Địa chỉ cơ sở của hai mảng A và B được lưu trong các thanh ghi $s6, $s7
A[4] = -g + h + B[1];

## Slide 13: Định dạng lệnh
MIPS có 3 định dạng lệnh:
  Định dạng lệnh R: Cho các thao tác tuần túy trên thanh ghi
  Định dạng lệnh I: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị nhỏ và vừa
  Định dạng lệnh J: Cho các thao tác sử dụng số tức thời có giá trị lớn
Chuyển đổi lệnh ASM MIPS sang mã máy

## Slide 14: Bài tập định dạng lệnh
Tìm mã máy (biểu diễn hệ 16) cho các lệnh assembly của MIPS sau
  or $t6,$s5,$s7
  sll $t1, $t5, 7
  addi $t0, $s3, 25

## Slide 15: Các mô hình định địa chỉ
Định địa chỉ tức thời
Định địa chỉ thanh ghi
Định địa chỉ nền
Định địa chỉ PC tương đối
Định địa chỉ gián tiếp

## Slide 16: Chương trình hợp ngữ
Cấu trúc chương trình
Khai báo dữ liệu
Lập trình bằng MARS

## Slide 17
2. Biên dịch chương trình

## Slide 18: 2. Biên dịch chương trình
Trình biên dịch
Trình biên dịch hợp ngữ
Biên dịch ngược

## Slide 19: Trình biên dịch
Biết f, g, h, i và j là các biến. Nếu năm biến f đến j tương ứng với 5 thanh ghi $s0 đến $s4, mã MIPS cho câu lệnh if này là gì?
if (i == j)
f = g + h;
else
f = g – h;

## Slide 20: Trình biên dịch hợp ngữ
Chuyển đổi lệnh ASM MIPS sang mã máy:
  Bước 1: Tra bảng “MIPS reference data” để xác định định dạng lệnh (R, I, J)
  Bước 2: Tra các trường opcode và function
  Bước 3: Tra vị trí và chỉ số các thanh ghi
  Bước 4: Điền trường shamt và hoàn thành mã máy của lệnh

## Slide 21: Bài tập trình biên dịch hợp ngữ
Tìm mã máy (biểu diễn hệ 16) cho các lệnh assembly của MIPS sau
  lw $t0, -24($s0)
  sw $t2, 48($s0)

## Slide 22: Biên dịch ngược
Chuyển mã máy sang ngôn ngữ Assembly (ASM) MIPS:
  Bước 1: Chuyển mã máy sang hệ nhị phân
  Bước 2: Chọn 6bit đầu và tra opcode, nếu opcode bằng 000000 thì tra tiếp function 6bit cuối trong bảng MIPS
  Bước 3: Tìm các thanh ghi tương ứng với các trường trong format
  Bước 4: Hoàn thành lệnh

## Slide 23: Bài tập biên dịch ngược
Cho các mã máy như sau, hỏi tương ứng với từng mã máy là lệnh assembly gì của MIPS
  0x01304024
  0x2128fff3

## Slide 24
3. Bộ xử lý

## Slide 25: 3. Bộ xử lý
Kiến trúc tổng quan bộ xử lý
Datapath
Control
Thực thi lệnh

## Slide 26: Kiến trúc tổng quan bộ xử lý
Kiến trúc máy tính bao gồm 3 thành phần:
  Kiến trúc tập lệnh
  Vi kiến trúc
    Datapath
    Control
  Hệ thống máy tính

## Slide 27: Datapath
Fetch
Instruction
Decode
ALU
Memory Access
Result Write
Next Instruction

## Slide 28: Control

## Slide 29: Thực thi lệnh
Lệnh số học và luận lý
lw
sw
beq

## Slide 30: Các đường hoạt động khi lệnh thuộc nhóm logic và số học thực thi

## Slide 31: Các đường hoạt động khi lệnh lw thực thi

## Slide 32: Các đường hoạt động khi lệnh sw thực thi

## Slide 33: Các đường hoạt động khi lệnh beq thực thi

## Slide 34
4. Hiệu suất máy tính

## Slide 35: 4. Hiệu suất máy tính
Thời gian thực thi và hiệu suất
Clock
CPI
Tính hiệu suất theo IPS/MIPS
Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất

## Slide 36: Thời gian thực thi và hiệu suất

## Slide 37: Clock
Thời gian thực thi = Tổng số chu kỳ clock * Chu kỳ clock

## Slide 38: CPI
Tổng số chu kỳ clock = Tổng số lệnh * CPI
Thời gian thực thi = Tổng số lệnh * CPI * Chu kỳ clock
Thời gian thực thi

## Slide 39: Tính hiệu suất theo IPS/MIPS

## Slide 40: Các kỹ thuật nâng cao hiệu suất
Thuật toán
Ngôn ngữ lập trình
Trình biên dịch
Kiến trúc tập lệnh

## Slide 41: Tóm tắt lại nội dung buổi học
Chương 6: Kiến trúc tập lệnh
Chương 7: Biên dịch chương trình
Chương 8: Bộ xử lý
Chương 9: Hiệu suất máy tính

## Slide 42
THẢO LUẬN